## Slide 1
Calibración de Cámara
y Medida de Objetos 3D
Visión por Computador · ¿Cómo mide una cámara el mundo real?
Rehder et al. (IV 2017) · Zhang (1999) · OpenCV

## Slide 2
¿Por qué calibrar una cámara?
¿Cuánto mide
ese objeto?
Imposible sin calibrar.
Pixeles ≠ metros.
¿Está la línea
recta?
La lente la distorsiona.
Necesitas corregirla.
¿Dónde está
el robot?
Localización 3D requiere
cámara calibrada.
Una cámara proyecta el mundo 3D en una imagen 2D.
Ese proceso introduce errores geométricos y de distorsión.
Calibrar = encontrar los parámetros que describen exactamente cómo ocurre esa conversión.

## Slide 3
Historia de la Calibración
Antes de los 90s
Proceso manual y costoso.
Solo fotogrametría industrial.
Zhang 1999 — El cambio
Tablero de ajedrez + múltiples vistas.
Método simple, preciso, masivo. Base de OpenCV.
Hoy — Online
Sin patrón, en tiempo real.
Crítico para vehículos autónomos.

## Slide 4
La Cámara Estenopeica — El Origen del Modelo
¿Cómo funciona?
· Caja oscura + un orificio diminuto
· Luz entra en línea recta
· Imagen se forma en la pared opuesta
· Invertida verticalmente
· Sin lente → sin distorsión
La cámara oscura Y el modelo pinhole son lo mismo — uno físico, otro matemático:
físico
Orificio (huequito)
↓ en el modelo:
Punto O — centro optico
Todos los rayos pasan por aqui.
Es el origen del sistema de camara.
físico
Pared del fondo
↓ en el modelo:
Sensor / plano imagen
Donde se forma la imagen.
En digital: el chip fotosensible.
físico
Rayo de luz recto
↓ en el modelo:
Ecuacion de proyeccion
La recta que une P con O con (u,v).
Eso es TODO el modelo matematico.

## Slide 5
El Modelo Pinhole — Base de todo
↗ Perspectiva
Objetos lejanos se ven
más pequeños en la imagen.
↕ Imagen invertida
La imagen en el sensor
sale al revés (arriba/abajo).
↔ Focal length f
Distancia O → plano imagen.
Mayor f = más zoom.

## Slide 6
Los Parámetros del Modelo — ¿Qué necesitamos conocer?
El modelo dice: s · [u,v,1]ᵀ = K · [R|t] · [X,Y,Z,1]ᵀ
Tenemos ✓
Imagen capturada (u, v)
Patrón de calibración
Medidas del tablero en cm
Queremos ?
Medir objetos reales
Corregir distorsión
Localizar cosas en 3D
Debemos encontrar →
K: intrínsecos (fx,fy,cx,cy)
distCoeffs: distorsión (k1,k2,p1,p2)
R, T: pose de la cámara
Intrínsecos (K)
propios de la cámara, no cambian al moverla
Extrínsecos (R, T)
cambian cada vez que mueves la cámara o el objeto

## Slide 7
Parámetros Intrínsecos — La Matriz K
fx, fy
Distancia focal
Relacion entre la longitud focal fisica
y el tamanio del pixel del sensor.
cx, cy
Punto principal
Donde apunta el eje optico en la imagen.
Idealmente el centro, en practica no.
¿qué significa fx = 800?
Un objeto de 1 metro a 1 metro de distancia aparece como 800 píxeles de alto/ancho en la imagen.
fx = f_fisico / tamanio_pixel → Si f=8mm y pixel=0.004mm → fx = 8/0.004 = 2000 px

## Slide 8
Distorsión de Lente
Distorsión Radial
xd = xu · (1 + k1·r² + k2·r⁴ + k3·r⁶)
k1>0 barril · k1<0 cojin · r = distancia al centro
Distorsión Tangencial
xd = xu + [2p1·x·y + p2·(r²+2x²)]
Lente no paralela al sensor · Menos frecuente

## Slide 9
Parámetros Extrínsecos — Pose en el Espacio
R — Rotación
Matriz 3×3 ortogonal
· Hacia donde apunta la camara
· Angulos de Euler: alfa, beta, gamma
· OpenCV: vector Rodrigues (3 valores)
· R = Rx(a) · Ry(b) · Rz(g)
T — Traslacion
Vector 3×1
· Donde esta la camara en el mundo
· [tx, ty, tz] desde el origen Ow
· Pc = R · Pw + T
· 1 par (R,T) por imagen del tablero
Coordenadas del mundo vs coordenadas de la cámara
Un punto P existe en el mundo con sus coordenadas (Xw,Yw,Zw). La cámara lo ve desde otro lugar y con otra orientación.
R rota el sistema de coordenadas · T lo desplaza · Juntos transforman cualquier punto del mundo a la cámara.

## Slide 10
¿Para Qué Sirven los Patrones de Calibración?
El problema:
Para encontrar K necesitamos saber exactamente dónde está un punto 3D Y dónde aparece en la imagen.
1
Necesitamos correspondencias
Puntos 3D del mundo
<-> pixeles en imagen
Esta esquina del tablero
= este pixel (u,v) en foto
2
El patron nos da eso
Las esquinas o circulos
son faciles de detectar
automaticamente y con
precision sub-pixel
3
Z=0: el truco elegante
El tablero es plano.
Definimos Z=0 para todos.
Eso simplifica enormemente
los calculos de calibracion.
Cuantas más correspondencias (más imágenes, más ángulos) → mejor estimación de K y distCoeffs.

## Slide 11
Patrones de Calibración
Comparación
Detección
Esquinas internas
Centros de círculos
Precisión
Sub-píxel con cornerSubPix
Más robusta al ruido
Iluminación
Sensible
Más tolerante
Función OpenCV
findChessboardCorners()
findCirclesGrid()
Uso común
Popular
Alta precisión
¿Cómo capturar bien?
✓
≥ 15 imágenes
Variar ángulos y posiciones
✓
Cubrir toda la imagen
Esquinas, centro, lejos, cerca
✓
Sin blur ni sobreexposición
Bordes del patrón bien definidos
✓
Tablero plano y rígido
Sobre superficie dura, no papel flexible

## Slide 12
¿Cómo Funciona la Calibración?
1
Capturar imágenes
≥15 fotos del tablero en
variadas posiciones y ángulos
→
2
Detectar puntos 2D
findChessboardCorners()
→ coordenadas en píxeles
→
3
Definir puntos 3D
(j, i, 0) en unidades de cuadro
Z=0 porque el tablero es plano
→
4
Optimización
Minimizar error de reproyección
Levenberg-Marquardt
→
5
Resultado
K + distCoeffs
por imagen: R[], T[]
Error de Reproyección
Distancia entre el punto detectado y el punto proyectado
con los parámetros actuales.
< 0.5 px → Excelente
< 1 px → Bueno
> 2 px → Repetir

## Slide 13
Medir en 3D — Las Variables del Problema
Pregunta:
¿Cuánto mide un objeto del mundo real si solo tengo su imagen en píxeles y una cámara calibrada?
Hpx
Tamano del objeto
en la imagen (px)
fy
Focal length vertical
de la matriz K
Z
Distancia camara-obj
(profundidad)
H
Tamano REAL
buscado (cm/m)
La solución es la proyección perspectiva al revés:
H_real = (Hpx / fy) × Z

## Slide 14
Medida de Objetos 3D
Mono
Necesitas Z
conocido
W = (Wpx/fx)·Z
H = (Hpx/fy)·Z
Estéreo
No necesitas Z
Z = (b · f) / d
d = uL − uR (disparidad)
Mayor d → más cerca

## Slide 15
Calibración Online — Rehder et al. (IV 2017)
Problema:
Las cámaras se descalibran con vibraciones, temperatura y envejecimiento. Recalibrar con tablero es lento e imposible en conducción.
Solución: usar el entorno como patrón de calibración en tiempo real.
⏱
~30 seg
Calibración
completa
🎯
Sin patrón
Usa el entorno
como ref.
🚗
Tiempo real
Mientras
conductes
📈
Supera offline
En densidad de
disparidad

## Slide 16
Conclusión:
Calibración
Encontrar K (intrínsecos) y distCoeffs.
Una vez calibrada, la cámara puede medir.
Modelo Pinhole
Base matemática de toda la proyección.
s·[u,v,1]ᵀ = K·[R|t]·[X,Y,Z,1]ᵀ
Distorsión
Las lentes deforman la imagen.
k1,k2 radial · p1,p2 tangencial.
Patrones
Tablero de ajedrez: esquinas internas.
Malla de círculos: centros. Ambos en Z=0.
Error reproyección
Métrica de calidad. < 1 px = buena.
Optimización Levenberg-Marquardt.
Medida 3D
Mono: W=(Wpx/fx)·Z (necesita Z).
Estéreo: Z=(b·f)/disparidad.

## Slide 17
Referencias y Recursos
Paper Principal
Rehder, E., Kinzig, C., Bender, P., Lauer, M.
Online Stereo Camera Calibration From Scratch - IEEE IV 2017
https://github.com/KIT-MRT
Metodo Zhang (base de OpenCV)
Zhang, Z.
A Flexible New Technique for Camera Calibration - IEEE TPAMI, 2000
https://www.microsoft.com/en-us/research/
Documentación OpenCV
Camera Calibration Tutorial
Tutorial oficial de calibración con tablero de ajedrez
https://docs.opencv.org/4.x/d4/d94/tutorial_camera_calibration.html
Documentación OpenCV
Camera Calibration (Square Chess Pattern)
Tutorial con el patron de cuadros cuadrados
https://docs.opencv.org/4.x/dc/d43/tutorial_camera_calibration_square_chess.html
Material de clase
Klette, R. — Concise Computer Vision
Sections 6.2, 6.3, 7.3 — Calibration, Rectification, Stereo Vision (Springer, 2014)
CoordinatesCalibration.pdf (slides de clase)
Guía práctica
LearnOpenCV — Camera Calibration using OpenCV
Implementación completa en C++ con ejemplos
https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opencv/